Załącznik nr 7 do SIWZ nr IZP.271.3.2014

Specyfikacja oferowanego pojazdu, z wyszczególnieniem wszystkich parametrów    i elementów wyposażenia

| Lp. | Marka .................................................................................................. ............................ .................................................................................................. ............................ .................................................................................................. ............................ Marka/typ/model | Opis spełnienia wymagań (tak/nie) lub konkretny parametr |
| --- | --- | --- |
| I. | Nadwozie |  |
| 1) | przystosowane do przewozu min 43 + 1 (kierowca), |  |
| 2) | liczba miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich: 2, |  |
| 3) | długość pojazdu od min 10 000 do max 11 500 mm, |  |
| II. | Silnik |  |
| 1) | wysokoprężny z turbodoładowaniem, |  |
| 2) | moc silnika min. 190 kW, |  |
| 3) | emisja dwutlenku węgla, emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów zgodnie z normą emisji spalin EURO 5 zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych ( Dz. U. z 2011r. Nr 96 poz. 559), |  |
| 4) | złużycie energii 36 MJ/L zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych ( Dz. U. z 2011r. Nr 96 poz. 559), |  |
| III. | Skrzynia biegów |  |
| 1. | 1) manualna min. 6 biegów + bieg wsteczny, |  |
| IV. | Wyposażenie |  |
| 1) | fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym, |  |
| 2) | regulowana kierownica, |  |
| 3) | lustro wewnętrzne, |  |
| 4) | tachograf cyfrowy, |  |
| 5) | radioodtwarzacz CD ze wzmacniaczem i mikrofonem, |  |
| 6) | przednie i tylne światła przeciwmgielne, |  |
| 7) | bagażniki wewnętrzne (półki bagażowe), |  |
| 8) | bagażnik podłogowy, |  |
| 9) | fotele pasażerów: wysokie, miękkie, podłokietnik od strony przejścia, |  |
| 10) | tapicerowana podsufitka i część pasażerska, |  |
| 11) | kolor nadwozia dowolny, |  |
| 12) | ogrzewanie postojowe niezależne od pracy silnika (WEBASTO), |  |
| 13) | klimatyzacja autobusu, |  |
| 14) | wywietrzniki dachowe, |  |
| 15) | autoalarm + immobilaizer, |  |
| 16) | zewnętrzne lusterka sterowane i podgrzewane elektrycznie, |  |
| V. | Koła jezdne: |  |
| 1) | obręcz koła min. R 19,5, |  |
| 2) | ogumienie bezdętkowe, |  |
| 3) | opony całosezonowe, |  |
| 4) | kołpaki ozdobne kół, |  |
| 5) | koło zapasowe, |  |
| VI | Układ kierowniczy: |  |
| 1) | wspomaganie hydrauliczne, |  |
| VII. | Układ hamulcowy |  |
| 1) | ABS/ASR, |  |
| 2) | hamulec postojowy, |  |
| VIII. | Zbiornik paliwa: |  |
| 1) | min. 150 litrów, |  |
| IX. | IX. Szkielet nadwozia |  |
| 1) | nadwozie samonośne, |  |
| X. | Podłoga |  |
| 1) | wodoodporna wyłożona wykładziną przeciw poślizgową, gładką, umożliwiającą mycie urządzeniami mechanicznymi, |  |
| XI. | Drzwi |  |
| 1) | pojazd musi posiadać instrukcję w języku polskim dotyczącą samochodu oraz wszystkich urządzeń zamontowanych w samochodzie, |  |
| 2) | otwierane na zewnątrz, |  |
| 3) | sterowane elektro pneumatycznie z kokpitu kierowcy, możliwość awaryjnego otwierania, układ „rewersowania” zabezpieczający pasażerów przed ścięciem, |  |
| XII. | Opis przystosowania autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
| 1) | dwa wózki kotwiczone przodem do kierunku jazdy, po uprzednim zdemotowniu niezbędnych w tym celu foteli pasażerów (fotele przeznaczone do demontażu są montowane za pomocą szybkozłączy), |  |
| 2) | pasy bezpieczeństwa do przypinania pasażera na wózku, |  |
| 3) | ręcznie dokładane szyny do wprowadzenia wózka do wnętrza pojazdu z powłoką antypoślizgową, |  |
| XIII. | Wymagania dodatkowe |  |
| 1) | auto fabrycznie nowe nieużytkowane, |  |
| 2) | gwarancja na lakier, co najmniej 3 lata, |  |
| 3) | gwarancja na silnik i podzespoły na okres, co najmniej 2 lata bez limitu kilometrów, |  |
| 4) | gwarancja na perforację nadwozia, co najmniej 5 lat, |  |
| 5) | dodatkowo autobus powinien posiadać: apteczkę, gaśnice szt. 2, trójkąt ostrzegawczy. Wykonawca zapewnia, że w dniu składania ofert ma do dyspozycji autoryzowaną stację obsługi w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego. Autoryzowana stacja obsługi, o której mowa powyżej musi spełniać następujące wymagania w celu zapewnienia w zakresie obsługi bieżących oraz powypadkowych: - dysponować pełną aktualną dokumentacją techniczną, w skład, której wchodzą min. schematy instalacji (elektrycznej), katalogi części zamiennych całego autobusu, instrukcje napraw, - dysponować przeszkoloną kadrą, posiadającą doświadczenie w zakresie obsługi oraz napraw samochodów oferowanej marki oraz typu. |  |

......................................										Podpis