Załącznik

do Uchwały nr XXIII/137/08 Rady Gminy Łagów

z dnia 29 kwietnia 2008 r., zmieniony Uchwałą      
                                                                      nr LVII/318/10 Rady Gminy Łagów z dnia

29 kwietnia 2010 r. i Uchwałą Nr LXII/347/10

Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 2010 r.

PROGRAM

USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE GMINY ŁAGÓW

na lata 2008-2032

Łagów, styczeń 2008 r.

SPIS TREŚCI

- Wprowadzenie.

- Charakterystyka azbestu i wyrobów azbestowych.

2.1. Charakterystyka.

2.2.  Szkodliwość azbestu i jego wyrobów.

- Regulacje prawne.

  - Obowiązki organów samorządu terytorialnego.

  - Obowiązki właścicieli nieruchomości.

  - Obowiązki firm świadczących usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

- Informacje o ilości i stanie azbestu i jego wyrobów na terenie gminy Łagów.

- Cele Programu.

- Metody realizacji Programu.

- Środki finansowe niezbędne do realizacji Programu.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu.

- Podsumowanie.

- Monitoring realizacji Programu.

- Załączniki:

  - Wykaz przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest na terenie Gminy Łagów.

  - Wzór protokołu odbioru ( stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest ).

  - Wzór wniosku o odbiór wyrobów zawierających azbest.

  - Formularz nr 1 Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

  - Formularz nr 2 – Informacje o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

  - Formularz nr 3 – Ocena stanu i możliwości technicznych bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

- WPROWADZENIE.

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Jego szerokie zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety tj. np. odporność na wysokie temperatury, na działanie mrozu, elastyczność wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec również w Polsce.

Azbest stosowany był w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych. 
Do najważniejszych należą wyroby azbestowo-cementowe produkowane z azbestów chryzolytowych i amfibolowych, takie jak płyty faliste, płyty Karo, płyty warstwowe, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne zawierające od 10 do 35% azbestu.

W Polsce znaczna część społeczeństwa utożsamia azbest i związane z nim zagrożenia głównie z płytami azbestowo-cementowymi, stosowanymi jako pokrycie dachów. 
Tu stosowano głównie płyty faliste, a jako płyty elewacyjne niemal wyłącznie płyty płaskie.

Płyty takie, gdy są w dobrym stanie technicznym i nie są poddawane działaniom mechanicznym  ( np. nie są łamane lub poddawane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej, 
a zwłaszcza gdy ich powierzchnia nie jest ścierana ) nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Groźna jest emisja włókien azbestowych do otoczenia, kiedy następuje uwalnianie się włókien azbestowych do powietrza i zachodzi niebezpieczeństwo wdychania. Emisja może wystąpić podczas eksploatacji płyt azbestowo-cementowych w złym stanie technicznym ( np. popękanych ) i podczas usuwania płyt azbestowo-cementowych budynków bez odpowiednich zabezpieczeń .

Pomimo szerokiego zastosowania praktycznego materiały zawierające azbest należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i z tego powodu powinny podlegać sukcesywnej eliminacji z naszego otoczenia.

Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych a gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia oraz szczególnej kontroli. Najważniejszym dokumentem określającym organizację i przebieg  wycofania azbestu z gospodarki oprócz przepisów szczegółowych w tym zakresie jest  „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę ministrów w maju 2002 r. Zadanie likwidacji zagrożenia wynikającego z obecności wyrobów zawierających azbest w naszym otoczeniu zostało powierzone zarówno urzędom na szczeblu centralnym jak
 i terytorialnym.

W Programie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Łagów na lata 2008-2032 przedstawiono skalę problemu na terenie gminy oraz kierunki działań, zmierzających do usunięcia wyrobów zawierających azbest oraz zasady pomocy samorządu w ich usuwaniu i unieszkodliwianiu.

Program ten jest zgodny z założeniami Programu Usuwania i Unieszkodliwiania azbestu  dla powiatu kieleckiego i stanowi integralną część Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Łagów.

2. CHARAKTERYSTYKA AZBESTU I WYROBÓW AZBESTOWYCH.

2.1. Charakterystyka.

Azbest jest nazwą ogólną obejmującą włókniste minerały z grupy serpentynów 
i amfiboli. Nazwa ta wywodzi się z grec. słowa „azbestos”, oznaczającego „nie wygasający” lub „niezniszczalny”. Starożytni grecy stosowali go do wyrobu knotów w lampach oliwnych. Surowcem powszechnie stosowanym stał się dopiero w XX w. z uwagi na swoje niewątpliwe zalety takie jak odporność na wysokie temperatury, odporność na działanie mrozu, kwasów, elastyczność  i dobre właściwości mechaniczne oraz małe przewodnictwo cieplne.

Po nagrzaniu do temperatury 350 °C odporność mechaniczna włókien azbestu spada zaledwie o 20%. Natomiast po przyjęciu wody z wilgotnego otoczenia wraca do poprzedniego stanu. Dopiero w temperaturze ponad 700 °C powoduje całkowite odparowanie wody 
i nieodwracalne zniszczenie materiału.

  - Szkodliwość azbestu i jego wyrobów.

Największa ilość azbestu jako surowca ( ok. 85% całkowitego zużycia ) wykorzystywana była w produkcji materiałów budowlanych, przede wszystkim do wytwarzania dachowych 
i elewacyjnych płyt azbestowo-cementowych. Stosowany był na dużą skalę do połowy lat osiemdziesiątych, czyli do momentu udowodnienia szkodliwego oddziaływania tego materiału na zdrowie ludzi.

Badania dowiodły rakotwórczego działania włókien azbestu, które przedostają się do organizmu z wdychanym powietrzem. Są to włókna grubości mniejszej niż 3 µm, długości większej niż 45 µm. Wdychanie azbestu może być przyczyną groźnych chorób, w tym azbestozy ( pylicy azbestowej), zmian opłucnych, międzybłonniaka opłucnej oraz raka płuc. Choroby te mają długi okres inkubacji i mogą ujawnić się nawet po 30 latach od chwili wchłonięcia włókien.

- REGULACJE  PRAWNE.

1.  Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  (Dz.. U. Nr 101, poz.628 z 1997 r. z późn. zm.- jednolity tekst D.U. Nr 3, poz. 20 z 2004r.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.- jednolity tekst Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r.)

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. – o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych  (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 12 maja 2000r. – o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, z póżn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r., Nr 113, poz. 954).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085).

- Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 7,  poz. 78).

Rozporządzenia ministrów dotyczące azbestu i usuwania wyrobów zawierających azbest

1.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów     bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających

(Dz. U. z 2004r  Nr 71, poz. 649)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U.z roku 2003 Nr 192, poz. 1876).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. - w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz.1736)

5. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 121, poz. 571) – zmiana Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2003 r., Nr 36, poz.314)

7.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz.1824 )

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2005 r. nr 212, poz.1769)

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 19 grudnia 2002 r.  w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986).

11.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 213, poz.2086).

12.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r w sprawie opłat za korzystanie 
ze środowiska (Dz.U. Nr 279, poz. 2758).

13.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. - w sprawie sposobu przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. Nr 175, poz. 1439 z 2002 r.)

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wniosków 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1127)

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126.).

W celu realizacji zadań przewidzianych w Programie usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terytorium Polski niezbędnym jest zaangażowanie administracji publicznej i różnych instytucji działających na szczeblu centralnym, wojewódzkim i lokalnym, podmiotów związanych z gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, a przede wszystkim samych właścicieli lub zarządców nieruchomości, na których znajdują się wyroby azbestowe.

  - Obowiązki organów samorządu terytorialnego.

Samorządy są zobowiązane do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, zaś zgodnie z przepisami prawa właściciele są zobowiązani do inwentaryzacji i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz do przekazania tych informacji do właściwych władz. Przeprowadzona inwentaryzacja jest pomocna przy określaniu ilości wyrobów zawierających azbest na danym terenie. Pomaga także przy określeniu poziomu ewentualnego narażenia ludzi na kontakt z pyłem azbestowym i kolejności usuwania wyrobów azbestowych.

Gmina jest ustawowo zobowiązana do wprowadzania wyników inwentaryzacji do Wojewódzkiej Bazy Wyrobów i Odpadów zawierających azbest (WBDA) oraz do przekazywania Marszałkowi Województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska na administrowanym  przez siebie terenie za poprzedni rok kalendarzowy do dnia 31 marca roku następnego.

W ramach Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Łagów na lata 2008-2032  gmina ma obowiązek opracowania w ramach Planu gospodarki odpadami również programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

  - Obowiązki właścicieli nieruchomości

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia, w dwóch egzemplarzach, „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

Wyniki inwentaryzacji w formie informacji sporządza się w dwóch egzemplarzach. Ocena zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) – załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Jeden egzemplarz „Oceny...” właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego w terminie do 30 dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji do czasu sporządzenia następnej „Oceny..”

Właściciel lub zarządca obowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest.

W przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami jeden egzemplarz informacji należy przedłożyć Wójtowi Gminy Łagów, zaś drugi przechowywać do czasu sporządzenia następnej informacji.

W przypadku przedsiębiorców, będących właścicielem, zarządcą, użytkownikiem – przedkładają informację w formie pisemnej Marszałkowi Województwa, należy przechowywać do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacje powinny być sporządzone według wzoru zamieszczonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) - załącznik nr 2 i 3 informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji gdzie występują wyroby zawierające azbest, obowiązany jest również do oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu oraz do opracowania i wywieszenia w widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest, zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia, gdzie znajdują się azbest lub wyroby zawierające azbest, powinien dokonać przeglądu technicznego obiektu wraz z identyfikacją rodzaju azbestu. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy: sporządzeniu „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, sporządzaniu informacji dla Wójta, zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac - wytwarzającym odpady niebezpieczne

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest ma obowiązek zgłoszenia, na 30 dni przed rozpoczęciem prac właściwemu organowi nadzoru budowlanemu w oparciu o przepisy prawa budowlanego. Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających ustawy – Prawo budowlane. Po dopełnieniu powyższych obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac - wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umowę na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac. Właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, 
a następnie przechowywać je, przez okres co najmniej 5 lat, wraz z inną dokumentacją budynku czy budowli.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością.

  - Obowiązki firm świadczących usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Firma specjalizująca się w usuwaniu produktów zawierających azbest powinna posiadać dokumenty przeprowadzania remontu lub modernizacji obiektu zgodnie ze zgłoszeniem do starostwa powiatowego. Wykonawca o tych czynnościach powiadamia powiatowy urząd nadzoru budowlanego i okręgowego inspektora pracy.

Należy zwrócić uwagę i dopilnować, by wykonawca po zakończeniu prac dostarczył oświadczenie o przeprowadzeniu prac zgodnie z przepisami technicznymi i sanitarnymi. Firma powinna dostarczyć potwierdzenie o przyjęciu odpadów azbestowych przez specjalistyczne wysypisko.

5 ETAPÓW PRAC PROWADZĄCYCH DO USUNIĘCIA AZBESTU

1. Zezwolenia i decyzje

Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest obowiązany jest do uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

2. Przeszkolenie pracowników

Firma usuwająca azbest musi przeszkolić zatrudnianych pracowników, osoby kierujące lub nadzorujące prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.

3. Plan prac

Podmiot wykonujący prace polegające na usuwaniu azbestu powinien opracować przed rozpoczęciem prac szczegółowy plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmujący m.in. identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.

4. Odpowiednie wyposażenie

Firma usuwająca azbest powinna posiadać niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

5. Zgłoszenie do nadzoru budowlanego

Wykonawca prac przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

- INFORMACJE O ILOŚCI I STANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY ŁAGÓW.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Gmina Łagów prowadzi coroczną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

Na tej podstawie oszacowano ilość wyrobów azbestowych, występujących na terenie Gminy Łagów wg inwentaryzacji na lata 2006 - 2007 na ponad 211 176 m2 (2 322,9 Mg ).
W przeważającej ilości są to głównie wyroby azbestowe stosowane do pokryć dachowych a więc tzw. płyty Karo, płyty faliste. Według załączanej oceny stanu technicznego wyrobów azbestowych ich stan przedstawia się następująco: żaden z obecnie zastosowanych w budownictwie wyrobów nie wymaga natychmiastowego usunięcia, w dobrym stanie technicznym.

W tabeli 1. przedstawiono ilości wyrobów zawierających azbest występujące na terenie Gminy Łagów na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w latach 2006-2007.

„Tabela  1. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Łagów ( stan na dzień 31.03.2010 r.)

| L.p. | Nazwa sołectwa | Nazwa obiektu | Ilość wyrobów azbestowych [m 2] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czyżów | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 2 811,00 |
|  | Piotrów | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 3 240,00 |
|  | Zbelutka Stara | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 7 030,00 |
|  | Zbelutka Nowa | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 3 696,00 |
|  | Nowy Staw | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 13 450,00 |
|  | Winna | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 690,00 |
|  | Sadków | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 5 341,75 |
|  | Wiśniowa | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 550,00 |
|  | Sędek | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 8 246,00 |
|  | Płucki | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 8 610,00 |
|  | Złota Woda | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 20 559,00 |
| 12 | Duraczów | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 6 098,40 |
| 13 | Gęsice | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 5 418,00 |
| 14 | Lechówek | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 450,00 |
| 15 | Łagów | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 29 027,24 |
| 16 | Zamkowa Wola | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 13 298,40 |
| 17 | Wola Łagowska | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 10 294,00 |
| 18 | Ruda | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 5 097,00 |
| 19 | Melonek | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 4 134,00 |
| 20 | Małacentów | Budynki mieszkalne/ gospodarcze | 600,00 |
| Suma: 148 640,79 m 2 |

Tabela 2. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Łagów
                   – budynki użyteczności publicznej ( stan na 29.02.2008 r. )

| Lp. | Obiekt | Nazwa obiektu | Ilość wyrobów azbestowych [m 2] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budynek U.G. w Łagowie przy ul. Iwańskiej | obiekt budowlany | 0,00 |
|  | Przedszkole w Łagowie | obiekt budowlany | 410,00 |
|  | Remiza OSP w Łagowie | obiekt budowlany | 0,00 |
|  | Remiza OSP w Piotrowie | obiekt budowlany | 240,00 |
|  | Remiza OSP w Czyżowie | obiekt budowlany | 160,00 |
|  | Remiza w Sadkowie | obiekt budowlany | 0,00 |
|  | Szkoła w Łagowie | obiekt budowlany | 0,00 |
|  | Szkoła w Zbelutce | obiekt budowlany | 0,00 |
|  | Szkoła w Rudzie | obiekt budowlany | 824,00 |
|  | Szkoła w Piotrowie | obiekt budowlany | 0,00 |
|  | Szkoła w Lechówku | obiekt budowlany | 0,00 |
|  | Szkoła w Czyżowie | obiekt budowlany | 0,00 |
|  | Ośrodek Twórczości Ludowej w Sędku | obiekt budowlany | 0,00 |
|  | Budynki gospodarcze przy U.G. w Łagowie, ul. Iwańska | obiekt budowlany | 0,00 |
|  | Budynek Oczyszczalni Ścieków i Hydroforni | obiekt budowlany | 100,00 |
|  | Budynek kotłowni przy bloku mieszkalnym | obiekt budowlany | 0,00 |
|  | Lecznica Zwierząt w Łagowie | obiekt budowlany | 0,00 |
|  | Ośrodek Zdrowia w Łagowie i Zbelutce Starej | obiekt budowlany | 0,00 |
| Suma: 1 734,00 |

Wg stanu na dzień 31.03.2010 r. masa odpadów azbestowo-cementowych, pochodzących z budynków użyteczności publicznej wynosi 0,00 m2.

Przyjmując średnią masę 1 m2 wyrobów azbestowo-cementowych:

- eternit płaski -12 kg,

- eternit falisty – 16 kg

Szacunkowa masa odpadów azbestowo - cementowych dla budynków użyteczności publicznej wynosi 0,00 Mg, budynki osób fizycznych – 2 378,25 Mg.

- CELE  PROGRAMU.

Cel nadrzędny:

Stopniowa eliminacja wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Łagów w latach
2008-2032.

Cele szczegółowe:

- Oszacowanie skali problemu.

- Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest i ich szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi.

- Stworzenie systemu pomocy mieszkańcom gminy w usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest stosowanych w budownictwie.

- METODY REALIZACJI PROGRAMU.

1. Prowadzenie corocznej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w celu aktualizacji danych i dokonania ewentualnej aktualizacji Programu.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie co rok 
z zastosowaniem formularzy , stanowiących załączniki nr 11.4, 11.5 i 11.6.

- Prowadzenie szeroko pojętej akcji edukacyjno-informacyjnej na temat azbestu i jego wyrobów poprzez:

- ulotki i plakaty o azbeście i jego wyrobach oraz jego szkodliwości dla zdrowia.

- informacje na temat realizacji programu w lokalnej prasie „Nasza Gazeta Łagowska”.

- informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łagowie.

- informacje zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łagowie.

3. Współpraca merytoryczna z Radą Gminy w Łagowie oraz Sołtysami z terenu gminy.

4. Pomoc w usuwaniu elementów budowlanych zawierających azbest z terenu nieruchomości osób fizycznych, będących właścicielami lub zarządcami, która obejmować będzie kolejne czynności:

a) demontaż i odbiór od właściciela/zarządcy nieruchomości zdemontowanych przez uprawnioną 
w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest firmę.

b) wyłonienie w drodze przetargu i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podmiotu uprawnionego w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

Przy konstrukcji zamówienia należy zwrócić uwagę na specjalny charakter firmy pracującej przy tego rodzaju pracach. Nie może to być każda firma z branży budowlanej lub remontowej. Musi to być specjalista wyposażony w odpowiedni sprzęt i zaplecze techniczne, posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac z azbestem i jego wyrobami.

c) rozliczenie kosztów z podmiotem wykonującym zlecenie odbywać się będzie w oparciu o fakturę bazującą na cenie jednostkowej ustalonej w przetargu oraz ilości odpadów wykazanej w karcie przekazania odpadów na składowisko odpadów azbestowych.

d) źródłem finansowania transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych będą środki finansowe stanowiące środki własne Gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

e) procedura postępowania w celu odbioru od właścicieli/ zarządców odpadów azbestowych:

- osoby fizyczne/grupa osób fizycznych występuje z wnioskiem na gotowym formularzu do Wójta Gminy Łagów o odbiór zdemontowanych wyrobów zawierających azbest przed przystąpieniem do jego demontażu przez uprawniona firmę.

- weryfikacja wniosku, w tym ilości odpadów przeznaczonych do transportu do miejsca ich unieszkodliwienia.

- wnioskodawca zatrudnia podmiot uprawniony do wykonania prac polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości.

- zdemontowane odpady zabezpieczone zgodnie z procedurą dotyczącą wyrobów azbestowych, będą tymczasowo składowane na terenie nieruchomości do czasu odbioru przez uprawniony podmiot, wyłoniony przez Gminę Łagów w drodze przetargu.

- Informacja od wnioskodawcy przekazana do Wójta Gminy Łagów o zakończeniu prac związanych z demontażem odpadów.

- odbiór zdemontowanych odpadów przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu i transport do miejsca unieszkodliwienia.

- ŚRODKI  FINANSOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie w przypadku elementów budowlanych jest kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Istnieje jednak możliwość uzyskania wsparcia ze strony krajowych lub zagranicznych funduszy na ochronę środowiska. Pieniądze te przeznaczone są na realizację dużych projektów, dlatego właściciele powinni łączyć się w większe grupy i aplikować pieniądze wspólnie. Takie postępowanie wymaga ustanowienia przedstawiciela mogącego występować i działać w ich imieniu.

Przedstawicielem tym może być Gmina.

W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej, zarządzanych przez Gminę Łagów będzie się odbywać przy udziale środków własnych Gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Usuwanie odpadów z nieruchomości, będących własnością osób fizycznych będzie finansowane w części przez nich samych, natomiast część kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia na składowisku odpadów pokryte zostaną przez gminę.

Szacunkowe koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagów na lata 2008-2032- kalkulacja:

Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia przyjęto następujące jednostkowe koszty wykonania w/w usług: średni koszt demontażu 1m2 płyty azbestowo-cementowej – 8,00 zł, średni koszt opakowania i transportu – 5,00 zł/Mg/km, średni koszt składowania płyt 300,00 zł/Mg, przy czym w kalkulacji przyjęto odległość do najbliższego składowiska odpadów niebezpiecznych w Tuczępach- ok. 40 km.

Zakładając powyższe koszt demontażu, transportu i unieszkodliwiania 1m2 płyty azbestowo-cementowej wyniesie  ok. 20,00 zl.

  - średni koszt utylizacji 1m2 azbestu ( w tym średni koszt transportu i opłat ekologicznych za składowanie odpadów ) wynosi – 20,00 zł.

  - średnia roczna ilość odpadów przewidzianych do transportu 
i unieszkodliwienia ( w tym budynki użyteczności publicznej oraz budynki nieruchomości należących do osób fizycznych ) – 6 756,4 m2.

  - średni koszt demontażu wyrobów zawierających azbest na terenie gm. Łagów wyniesie 135 127,99 zł rocznie.

Program zakłada, że demontażowi i utylizacji na terenie Gminy Łagów będzie poddawana średnio 6 756,40 m2 rocznie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przez okres 23 lat.

8.HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMU.

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Koszty | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Działalność edukacyjno-informacyjna mieszkańców gminy | 2008-2032 | 1000,00 zł/ rok | Pracownicy urzędu gminy-praca własna, |
| 2. | Coroczna aktualizacja bazy danych odpadów zawierających azbest - inwentaryzacja | 2008-2032 | - | Pracownicy urzędu gminy-praca własna, sołtysi |
| 3. | Opracowanie Regulaminu dotyczącego procedury przyjmowania informacji o odpadach, zgłoszenia odbioru oraz zasad odbioru i unieszkodliwienia odpadów | 2008 | - | Pracownicy urzędu gminy-praca własna, |
| 4. | Opracowanie Regulaminu dofinansowania działań w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia. | 2008 | - | Pracownicy urzędu gminy-praca własna, |
| 5. | Demontaż, odbiór odpadów, transport i unieszkodliwianie ( w tym budynki użyteczności publicznej ) | 2008 - 2032 | 135 127,99 zł/rok | 6 756,40 m2/rok w zależności od środków finansowych firma wyłoniona w drodze przetargu. |
| 6. | Monitoring i ocena realizacji programu | 2008 - 2032 | - | Raz w roku Pracownicy urzędu gminy-praca własna, |

9.PODSUMOWANIE.

„Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu i jego wyrobów na terenie gminy Łagów” zakłada usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 
z terenu gminy przez okres 23 lat.

Dosyć duże koszty demontażu oraz transportu i unieszkodliwiania odpadów nie pozwalają na bezpośrednie ich usunięcie w krótszym czasie.

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia należy pamiętać, 
że odpowiednie postępowanie i dążenie do eliminacji odpadów jest rzeczą bardzo ważną, bowiem niebezpieczeństwo pojawia się z chwilą nieprawidłowego postępowania z wyrobami azbestowymi.

Samorząd Gminy realizując założenia niniejszego programu w miarę posiadanych i pozyskanych środków finansowych będzie wspierał działania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łagów. Nie mniej jednak bardzo ważna jest tutaj współpraca właścicieli/ zarządców nieruchomości, ponieważ tylko uczciwa i rzetelna ocena oraz inwentaryzacja są jedynym sposobem na uzyskanie wsparcia finansowego na cele związane z usuwaniem azbestu w odpowiedniej wysokości.

- MONITORING REALIZACJI PROGRAMU.

Monitoring realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy Łagów na lata 2008-2032” będzie polegał na corocznym przygotowaniu:

a) wykazu obiektów zawierających azbest na podstawie przeprowadzanej inwentaryzacji.

b) rocznego sprawozdania finansowego z realizacji Programu.

11. ZALĄCZNIKI.

11.1. Wykaz przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest na terenie Gminy Łagów na podstawie art. 17 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach ( t.j. z  2007 r. – Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm. ):

P.U.H. "SanTa-EKO" s.c.
Tadeusz Zych, Izabela Rutowska
ul. Portowa 24 
27–600 Sandomierz
tel. (015) 823-69-41 lub 832-63-31 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Przedsiębiorstwo Rozwoju Miasta
PROMET Sp. z o.o.
ul. Silniczna 13
25-515 Kielce
fax (041) 344–69–56, tel. (041) 344-22–06
magazynowanie: na terenie bazy w Górkach Szczukowskich (partia transportowa)

BIKO–SERWIS Spółka jawna
Jan Bień, Ryszard Koziołek
Aleja Partyzantów 6/8 
26 - 060 Chęciny
tel. (041) 315–30–20 lub (041) 315–30–21, fax (041) 315-14–65
magazynowanie: na terenie bazy w Chęcinach (partia transportowa)

Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "Caro"
ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12
22–400 Zamość 
tel./fax (084) 627–30–13, tel. kom. 608435133 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych "TERMOEXPORT"
ul. Żurawia 24/7
00–515 Warszawa
tel./fax (022) 621–40–64, tel. (022) 821–34–67 lub 621–21–97
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo–Usługowe "Grama"
Os. Gen. St. Maczka 17/5,
37–100 Łańcut. 
tel. 85-21-551, 85–90–040 lub kom. 606966915 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe 
EXPORT–IMPORT "PEWJOL"
ul. Kopernika 8/5
26–300 Opoczno
tel. (041) 55–36–91

magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe "SKALPOL II"
ul. Malików 150
25–639 Kielce
tel. 694-035-600
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

"Arnika" Sp. z o.o
ul. St. Mielnickiego 15
43–382 Bielsko–Biała
tel./fax (033) 81–82–934, tel. (033) 81–82–935 
magazynowanie: bez magazynowania

ALGADER HOFMAN Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 133
budynek 11 B
01-919 Warszawa
magazynowanie: bez magazynowania

"BUDOCEX" Przedsiębiorstwa Budowlane
ul. Młoda 28
25-619 Kielce
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Firma Remontowo–Budowlana "RAGAR"
Radosław Rokosz
os. 1000 Lecia 35/16
31-610 Kraków
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
magazynowanie: bez magazynowania

Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o.
ul. Graniczna 6
05-816 Michałowice
Biuro i adres do korespondencji:

Chlebnia 48 05-825 Grodzisk Mazowiecki
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Sintac–Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 86
05-075 Wesoła
magazynowanie: bez magazynowania

Hydrogeotechnika Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 262 A 
25-116 Kielce
tel. (041) 348–06–60
magazynowanie: bez magazynowania

PPU MECHATRONIK
26–065 Piekoszów
Górki Szczukowskie 1
tel./fax (041) 335-84-04 
magazynowanie: bez magazynowania

Zakład Remontowo–Budowlany "AMBROŻY" Sp. J.
Wiesława Śliwińska, Kazimierz Ambroży
ul. Meissnera 1/3 lok.222
03–982 Warszawa
tel./fax (022) 831-07-64 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

P.H.U. "JUKO" 
Szczukocki Jerzy
ul. Zamurowa 8 
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (044) 732–69-63; 732–69-64; 732–69-65
fax (044) 649–94-23; 649–94-24
magazynowanie: bez magazynowania

ARBUD Zbigniew Rucki
Aleja Jana Pawła II 38/D13 
47–220 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax (077) 47–23-735; 47–23-736; 40–61-370; 40–61-371; 40–61–372
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

PPHU "ABBA–EKOMED" Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 11/13
87-100 Toruń
tel. (056) 6513667, 651 4425
www.ekomed.pl
magazynowanie: bez magazynowania

"AUTO–ZŁOM"
Bogusław Paź
Przewłoka 46
27-670 Łoniów
tel. 604 796 208
magazynowanie: bez magazynowania

P.P.H.U. "EKO–MIX"
ul. Grabiszyńska 163 
50–950 Wrocław
tel./fax. (071) 332-45-00 tel. (071) 332-41-61 
magazynowanie: bez magazynowania

"KAN–POL" P.P.H.U 
Iwona Łosiewicz
ul. Storczykowa 30
20–143 Lublin

tel. 506 181 850 lub (081) 534-31-15 
magazynowanie: bez magazynowania

R&M plettac Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 19
63-500 Ostrzeszów
tel. (062) 587-01-00; fax (062) 586-17-00
magazynowanie: bez magazynowania

Transport-Metalurgia Sp. z o.o.
ul. Reymonta 62 
97–500 Radomsko,
tel. (044) 685-41-35; fax. (044) 685-42-90
magazynowanie: bez magazynowania

VIKAEKO
Rafał Strawa
ul. Kolejowa 1
28-200 Staszów
magazynowanie: bez magazynowania

„ALBEKO" Emilia Sieger Sp. J.
87–510 Kotowy
tel. (054) 280–02-87;
tel./fax (054) 280–02-88;
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

POLONICA Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 191
25-655 Kielce
tel. (041) 345-56-40
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych "WOD-BUD" Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 14
23-200 Kraśnik
tel. (081) 825-25-05; fax. (081) 825-24-76
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Maciej Plewa Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa "UKAM"
ul. Jagiellońska 95
34-450 Krościenko n/D
tel. 608679487
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Zbigniew Lipa, Włodzimierz Mitoraj, Cezary Płeszka
„OPTIMA” s.c.
ul. Jana Samsonowicza 18G
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
Adres do korespondencji:
ul. Jaśminowa 33, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. (041) 266-43-25
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

PROJEKT–BUD Firma Handlowo Usługowa Edyta Psut
ul. Podwale 17
02–252 Warszawa
tel. kom. 502308504
magazynowanie: bez magazynowania

Zygmunt Pacanowski
Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych
ul. Mrozowa 9A
31-752 Kraków
tel. (012) 684-21-57, 684-21-57
www.zuop.com.pl
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Spe–Bau Sp. z.o.o
ul. Mielcka 21/1
53-401 Wrocław
tel/fax. (71) 362-44-79
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

ENERGE Sp. z o.o.
Os. Na Stoku 11/30 
31-702 Kraków 
tel/fax (012) 281-35-83, kom. 602100221, 602300001 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Usługi Budowlane
Jan Turek
ul. Słowackiego 55
28–200 Staszów
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo–Usługowe "Sokolnicki"
Przemysław Sokolnicki
ul. Sucha 27
42–200 Częstochowa
tel. (034) 361-89-64
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Zakład Budownictwa Ogólnego
Wiesław Jaklewicz
Lisów ul. Kielecka 32
26–026 Morawica
tel. kom. 603972763 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Eko-Flora sp. z o.o.
Wielkie Rychnowo 92
87-410 Kowalewo Pomorskie
fax (056) 684-02-60, tel. (056) 684-23-60
magazynowanie: bez magazynowania

P.H.U. "EURO–GAZ"
Łój, Wierzbicka, Nawrot, Wierzbicki – Spółka Jawna
Zgórsko 31A
26-052 Sitkówka–Nowiny
tel. (041) 346-51-87, tel. kom. 601 86-52-69

BIO-MED sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6
25-953 Kielce
tel. (041) 330-12-17
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

„GAJAWI" P.P.H.U.
Gabriel Rogut
ul. Kopernika 56/60
90-553 Łódź
fax/tel. (042) 688-43-70
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"Zach Utyl"
Górki Szczukowskie 1
26-065 Piekoszów
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

"ELPOBUD" sp. z o.o.
Zawada 26
28-230 Połaniec
fax/tel. (015) 865-66-44
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

"SELL-BUD INWEST s.c.
Tomasz Mucha, Sylwester Kozłowski, Łukasz Łukaszewicz
ul. Zagnańska 71
25-953 Kielce
fax/tel. (041) 341-50-60, tel. (041) 331-25-13
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Wiktor Wach
ul. Mrucza 16
26-020 Chmielnik

11.2. Wzór protokołu odbioru ( stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest ).

PROTOKÓŁ ODBIORU

( stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest )

1. Wnioskodawca ( właściciel nieruchomości ):

(imię i nazwisko)     ……………………………………………………………………………..

(adres)    …………………………………………………………………………………………

2. Miejsce odbioru odpadów zawierających azbest:

(adres)……………………………………………………………………………………………

(nr ewid. działki)………………………………

3. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zawierający azbest ):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Ilość usuniętych odpadów ( w m2 ):…………………………………………………………..

5. Informacja czy na nieruchomości znajdują się jeszcze wyroby zawierające azbest ( jeśli tak podać szacunkowo ilość ):………………………………………………………………………

6. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą.

7. Oświadczam, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów azbestowych.

…………………………………                               .. …………………………………………

(data i podpis właściciela działki )                           (data i podpis przedstawiciela wykonawcy)

* Protokół należy sporządzić w 2 egzemplarzach:

- dla odbiorcy odpadów, celem przekazania do Urzędu Gminy,

- dla właściciela nieruchomości.

11.3. Wzór wniosku o odbiór wyrobów zawierających azbest.

WNIOSEK

zlecenie odbioru odpadów zawierających azbest

      - Wnioskodawca ( właściciel nieruchomości ):

(imię i nazwisko ):……………………………………………………………………………….

(adres, tel. kontaktowy):………………………………………………………………………...

2. Miejsce wytworzenia odpadów zawierających azbest:

3. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zawierający azbest ):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Ilość usuniętych odpadów ( w m2 ):…………………………………………………………..

5. Źródło powstania ( określić skąd pochodzi – wymiana pokrycia dachowego/elewacji budynku):………………………………………………………………………………………..

6. Oświadczam, ze wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą.

…………………………………………

(data i podpis właściciela działki)

11..4. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

1. Miejsce, adres

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna - nazwa, adres

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tytuł własności

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ilość (m2, tony)3)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Inne istotne informacje o wyrobach6)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

(podpis)

Data ……………………………………………………..

________

Objaśnienia:

*)  Niepotrzebne skreślić.

1)  Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-     płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-     płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-     rury i złącza azbestowo-cementowe,

-     izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-     wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-     przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-     szczeliwa azbestowe,

-     taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-     wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-     papier, tektura,

-     inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3)  Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4)  Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5)  Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6)  Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

11.5. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1),

KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

1. Miejsce, adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Właściciel/zarządca*):

a) osoba prawna - nazwa, adres, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tytuł własności ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ilość (m2, tony)3)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Planowane usunięcia wyrobów:

a) sposób

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) przez kogo

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) termin …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Inne istotne informacje4)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

(podpis)

Data ……………………………………………………..

_______

Objaśnienia:

*)  Niepotrzebne skreślić.

1)  Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-     płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-     płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-     rury i złącza azbestowo-cementowe,

-     izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-     wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-     przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-     szczeliwa azbestowe,

-     taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-     wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-     papier, tektura,

-     inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3)  Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4)  Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

11.6. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji

przemysłowej:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pomieszczenie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rodzaj/nazwa wyrobu 1)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ilość wyrobów (m2, tony) 2)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| GRUP / NR | WYRÓB-RODZAJ | PRZYJ. OCENA | OCENA |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Sposób zastosowania azbestu. |
| 1. | Powierzchnia pokryta masa natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (gęstość objętościowa powyżej 1000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby |  | 10 |
| II. Rodzaj azbestu. |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest |  | 15 |
| III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem. |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz/lub z niewystarczająco gęstą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana gęsta powłoka |  | 0 |
| IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem. |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 3) |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 4) |
| 12. | Brak uszkodzeń |  | 0 |
| V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem. |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakiś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. Wykorzystanie pomieszczenia. |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywania w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. Usytuowanie wyrobu. |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |
| A. Suma punktów oceny |  |  |
| B. Stopień pilności I (wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) | 65 i więcej |  |
| C. Stopień pilności II (ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) | 35 do 60 |  |
| D. Stopień pilności I (ponowna ocena w terminie do 5 lat) | do 35 punktów |  |

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

Oceniający nazwisko i imię :      	................................................................................................................................

Właściciel / Zarządca:	 	................................................................................................................................

Adres:                 		................................................................................................................................

Objaśnienia:

1)  Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

2)  Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

3)  Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

4)  Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.